## Slide 1: BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Tiến
Lớp ĐTTT 04 – K58
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Hòa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
Đề tài: “Thiết kế hệ thống điều khiển tivi bằng giọng nói ứng dụng trong nhà thông minh”

## Slide 2: Nội dung
1
Đặt vấn đề
3
Giải pháp kỹ thuật
4
Mô hình hệ thống
2
Mục đích của đề tài
6
Kế quả và đánh giá
7
Hướng phát triển
5
Thiết kế

## Slide 3: Đặt vấn đề
Smart Home đang phát triển mạnh mẽ
Chưa hỗ trợ tiếng Việt
Chỉ điều khiển bật/tắt thiết bị, chưa điều khiển sâu vào các chức năng của thiết bị
Mất nhiều thời gian để tìm kênh Tivi
Chuyển đổi Tivi thường thành Smart Tivi

## Slide 4: Mục đích của đề tài
Điều khiển tivi qua môi trường Internet
  Điều khiển bằng giọng nói tiếng việt
  Điều khiển các chức năng của tivi như tăng/giảm âm lượng, bật/tắt, chuyển kênh,…
Tivi ở trạng thái đang bật hay đang tắt
      Người dùng có thể điều khiển tivi thông qua Google Home hoặc các thiết bị sử dụng trợ lý ảo Google Assistant
Cho phép xem trạng thái hoạt động của tivi
Hỗ trợ nền tảng nhà thông minh Google Home

## Slide 5: Giải pháp kỹ thuật
Smart phone
  Phổ biến
  Có thể phát triển ứng dụng cho người dùng
Google home
  Nền tảng nhà thông minh đang rất phát triển
  Kết nối các thiết bị khác trong nhà

## Slide 6: Giải pháp kỹ thuật
Raspberry
  Máy tính nhúng chạy linux mạnh mẽ, có thể lập trình
  Có các chân GPIO xuất tín hiệu
  Nhỏ gọn, giá thành rẻ
Module phát hồng ngoại
  Các tivi đều tích hợp mắt thu hồng ngoại
  Giá rẻ, dễ dàng triển khai, lắp đặt

## Slide 7: Mô hình hệ thống

## Slide 8: Thiết kế
Sử dụng ngôn ngữ Nodejs
Lắng nghe các sự kiện từ client
Là nơi chuyển tiếp dữ liệu giữa các client
Bản tin giao tiếp lưu dưới dạng chuỗi JSON
{"remote": NAME_TV, "code": VOLUMEUP}
Khối Server

## Slide 9: Thiết kế
  Cho phép người dùng cài đặt tên kênh tương ứng với số kênh trên remote
  Sử dụng API nhận diện giọng nói tiếng Việt trên Android
  Xử lý giọng nói người dùng thành lệnh tương ứng và gửi lên Server
  Hiển thị trạng thái nguồn điện của tivi
  Bản tin giao tiếp với Server dưới dạng chuỗi JSON:
  {"remote": NAME_TV, "code": VOLUMEUP}
  {"remote": NAME_TV, "code": 25}
  {"Status":1}
Khối điều khiển
Ứng dụng trên điện thoại

## Slide 10: Thiết kế
Khối điều khiển
Ứng dụng trên Google Assistant

## Slide 11: Thiết kế
Khối điều khiển
Ứng dụng trên Google Assistant

## Slide 12: Thiết kế
Học tín hiệu hồng ngoại từ remote
Xử lý dữ liệu từ Server
Phát tín hiệu hồng ngoại tương ứng với lệnh từ Server gửi đến
Điều khiển và cập nhật trạng thái của relay lên Server
Khối thực thi

## Slide 13: Kết quả và đánh giá
Thiết kế được giao diện người dùng trên smart phone
Hệ thống điều khiển được các chức năng của tivi như bật, tắt, chuyển tới kênh mong muốn,…qua Internet
Tích hợp trong nền tảng nhà thông minh Google home
Kết quả đạt được
Hạn chế
Hệ thống chưa cho biết được trạng thái của tivi đang phát kênh nào
Hệ thống nhận dạng tiếng nói trên smart phone trong môi trường nhiễu chưa tốt
Quá trình cài đặt cho mỗi loại tivi đang còn phức tạp.

## Slide 14: Hướng phát triển
Phát triển thành hệ thống nhà thông minh
Điều khiển được nhiều thiết bị hơn
Hỗ trợ thêm các trợ lý ảo phổ biến như Amazon Alexa
Thiết kế hệ thống cho nhiều người dung, quản lý theo tài khoản
Phương thức cài đặt hoàn toàn trên giao diện người dùng

## Slide 15
THANK FOR WATCHING!